## Slide 1: Chimie & Isotopie Application à la dilution isotopique
J. AUPIAIS
CEA DAM DIF
LP Métrologie Chimique & nucléaire

## Slide 2: définitions
Un nucléide est défini par son numéro atomique Z et son nombre de masse A :
, ex
Son nombre de masse est la somme du nombre de protons Z et du nombre de neutrons N :

## Slide 3: Protons et neutrons – quelques définitions
Z
N
Nucléon : désigne un proton ou un neutron.
Nucl(é)ide: noyau avec Z et N fixés.
Isobare : nuclide ayant un même A, mais avec des Z différents.
Isotone : nuclide ayant un même N, mais avec des Z différents.
Isotope : nuclide ayant un même Z, mais avec des N différents.
Isodiaphère : noyau dont l’excédent de neutrons par rapport aux protons est le même N – Z = Cste (ex : 238U et 234Th, N – Z = 46)

## Slide 4: Protons et neutrons – quelques definitions
isotone
isobare
isotope
isodiaphère
il y a 24 isotopes connus de l’uranium de 217U à 242U

## Slide 5: Quelques notions
Poids atomique (masse atomique relative) d’un isotope de masse atomique dans un matériau P est :
Poids atomique d’un élément E dans un matériau P est :
Abondance isotopique

## Slide 6: Variation du Poids atomique du th

## Slide 7: Variation du Poids atomique de u

## Slide 8: Quelques notions
Abondance isotopique
ne pas confondre rapport isotopique et concentration isotopique

## Slide 9: Abondances isotopiques

## Slide 10: Exemples - actinides

## Slide 11: Tableau périodique
IUPAC Periodic Table of the Isotopes, 1 October 2013

## Slide 12: Quelques notions
Fractionnement isotopique
En raison des très faibles valeurs rencontrées, les compositions isotopiques sont généralement exprimées en , qui correspondent aux déviations par rapport à une valeur standard
Remarque :  est habituellement très petit, il est donné en ‰

## Slide 13: Standard pour les isotopes de l’eau
Le standard reconnu et accepté pour les isotopes de l’eau est le VSMOW (Vienna Standard Mean Ocean Water), qui est proche du SMOW, premier standard défini par Craig (1961).
2RVSMOW = (155.75 ± 0.05) × 10−6
18RVSMOW = (2005.20 ± 0.45) × 10−6
Dans l’eau du cycle hydrologique, les échelles de valeur de 2H/1H et 18O/16O sont:
−450‰ < 2δ < à +100‰
−50‰ < 18δ < à +50‰
La composition estimée de l’eau juvénile (originaire du manteau terrestre) est:
2δVSMOW = ~ -60‰
18δVSMOW = ~ +5‰

## Slide 14: Standards internationaux

## Slide 15: Le fractionnement isotopique est commun
Fractionnement isotopique de O
Fractionnement isotopique de H

## Slide 16: Europe – moyenne annuelle

## Slide 17: Applications – cheveux humains
Corrélation entre composition isotopique dans l’eau et celle trouvée dans les cheveux

## Slide 18: Applications – mobilité humaine aux temps préhistoriques

## Slide 19: constats
Les molécules isotopiques les plus lourdes ont une mobilité réduite (
          les molécules les plus lourdes ont une vitesse de diffusion plus faible
          la fréquence de collision avec les autres molécules est plus faible pour les molécules les plus lourdes ; c.à.d. les molécules légères réagissent plus vite
          Les molécules les plus lourdes ont généralement des énergies de liaison plus fortes

## Slide 20: Effets physiques isotopiques
Spectre d’émission optique
masse de l’électron au repos
masse réduite définie comme
Exemple : raie Lyman H  (n1=1 et n2=2) 656,285 nm
raie Deutérium 656,106 nm
N.B.: le rapport naturel H/D a été déterminé en 1939 par spectroscopie
Pour les isotopes 235U & 238U, la différence est de 0,025 nm !

## Slide 21: Effets physiques isotopiques
Diffusion
A une température donnée, l’énergie thermique (cinétique) d’un gaz idéal est indépendante de l’identité chimique du gaz
Ex : gaz d’isotopes de l’hydrogène
Puisque mH:mD:mT = 1:2:3, on s’attend donc à des rapports de vitesse vH:vD:vT = 1:

## Slide 22: Effets physiques isotopiques
Diffusion - application
Dans l’atmosphère les isotopes, d’un gaz de poids moléculaire M fractionnent selon l’altitude h :
Pour 2 isotopes 1 et 2:
Séparation par centrifugation : on remplace par , où est la vitesse angulaire et la distance à l’axe de rotation.

## Slide 23: Application – enrichissement 235U
Facteur de séparation :
UF6 est gazeux à T > 64 °C
19F est monoisotopique
R = 0,2 – 0,4 m
 = 50 à 80 103 rpm
Facteur de séparation = 1,4 à 3,9 par cascade
Il faut environ 10 cascades pour enrichir 235U de 0,72 % à 3 %.
Remarque : il en faut 1300 pour les installations à diffusion gazeuse.
Par contre la production en grande quantité requiert un nombre très important de centrifugeuses en raison de leur faible capacité.

## Slide 24: Quels outils pour l’analyste ?
Techniques spectroscopiques (ex 12CO2 vs 13CO2)
Mesure d’absorbance dans l’IR
Précision < 0,1 ‰
L’IRMS (Isotope Ratio Mass Spectrometry) depuis 2000
Application en criminalistique, fraudes, géosciences (H, O, C, N, S)
Précision < 0,02 ‰
ICPMS multi-collection (MC-ICPMS) depuis 1995
Application en géosciences (terres rares, plomb, uranium, …)
Précision  0,01 ‰

## Slide 25: appareils
 Absorption IR
IRMS


## Slide 26: MC-ICPMS
Secteur
électrostatique
Secteur magnétique
détecteurs
ICPMS

## Slide 27: Précisions MC-ICPMS
Inc. 1%
Inc. 0.2%
Inc. 0.1%
Inc. 10%
Inc. 1.5%
Inc. 0.5%
Possibilité de mesurer des rapports isotopiques de l’ordre de 10-7 pour l’uranium

## Slide 28: Fractionnement isotopique
Définition : Le fractionnement isotopique est le phénomène physique ou chimique qui modifie la composition isotopique d’un composé.
1) Fractionnement dépendant de la masse
On distingue
Fractionnement thermodynamique (physique ou chimique) – systèmes à l’équilibre
Fractionnement cinétique (réactions (bio)chimiques à sens unique)
2) Fractionnement indépendant de la masse
NFS (Nuclear Field Shift)
MIE (Magnetic isotope Effect)

## Slide 29: Relation entre grandeurs thermodynamiques et molécules
Fonction de partition moléculaire ou atomique q : c’est la somme de tous les états moléculaires ou atomiques qui inclut,
la translation
la rotation
La vibration
Les états électroniques
Les états de spin
et détermine ainsi l’état d’énergie du système

## Slide 30: Exemples

## Slide 31: Fractionnement isotopique thermodynamique  échange isotopique
A l’équilibre :
L’effet isotopique à l’équilibre est dépendant de la température (T)
Approximation : , où les coefficients A et B ne dépendent pas de la température mais contiennent toutes les quantités thermiquement indépendantes (masse, fréquence de vibration)
les effets isotopiques disparaissent quand les températures sont suffisamment élevées
l’isotope lourd se retrouve préférentiellement dans le composé chimique dans lequel il est le plus fortement lié

## Slide 32: Thermodynamique vs cinétique
Les vitesses de réaction de molécules isotopiques présentent souvent de petites différences qui sont dues aux différences des énergies d’activation

## Slide 33: formulation
Loi de Mc Kay
fraction des atomes qui ont été échangés au temps
taux d’échange (unité : concentration par unité de temps)
concentration de
concentration de
McKay H.A.C., Principles of Radiochemistry, Butterworths, London, 1971

## Slide 34: Exemple – échange entre U(VI) & U(IV)
Conditions : HCl 0,1 M, [238UO22+]0 = [230U4+]0 = 2,5 10–2 M
Le temps de ½ réaction est  = 2 h
Il vient donc
Le taux d’échange est habituellement défini par :

## Slide 35: Quelques considérations générales
La justification thermodynamique de l’échange isotopique est une augmentation de l’entropie à l’équilibre (quand tous les isotopes sont uniformément distribués parmi tous les réactifs)
Puisque l’état initial et l’état final sont à peu près les mêmes :
A l’équilibre, la constante d’échange isotopique est très proche de 1 ()
Les cinétiques d’échange isotopique sont des cinétiques du premier-ordre

## Slide 36: Fractionnement isotopique cinétique
Le fractionnement cinétique concerne des réactions (bio)chimiques irréversibles et est défini comme le rapport entre les rapports isotopiques du composé d’origine et le nouveau composé formé. (le nouveau par rapport à l’ancien)
Les effets isotopiques cinétiques sont généralement plus importants que les effets isotopiques d’équilibre.
A l’instar des effets d’équilibre, ils diminuent de manière exponentielle avec l’augmentation de la température

## Slide 37: Fractionnement cinétique - causes
les molécules contenant les isotopes plus légers sont plus mobiles que celles contenant les isotopes lourds
les liaisons chimiques sont plus fortes avec les atomes lourds qu’avec les atomes légers correspondants
  Ex: la probabilité de rupture de liaison est plus grande pour l’isotope X (léger) que pour le même composé contenant *X (lourd). Si au cours d’une réaction chimique, il y a une étape de rupture d’une liaison Y-X, très probablement le produit final sera appauvri en *X par rapport au produit de départ

## Slide 38: Exemple fractionnement cinétique
Les réactions enzymatiques, processus irréversibles, sont souvent à l’origine des fractionnements importants observés
Clark I., Fritz P., Environmental Isotopes in Hydrogeology, 1997, Lewis Publisher, New York.

## Slide 39: Exemple d’application – r.i. 235u/238U dans météorites
But : déterminer l’âge du système solaire
Problème : variations trop grandes de 235U/238U dans les météorites
Hypothèse : fractionnement isotopique cinétique de U ou décroissance de 247Cm (T1/2 = 15,6 Ma) ?
Sur terre : ‰
La théorie cinétique des gaz prédit un fractionnement dépendant de la masse pour la condensation de U de 6‰ au maximum
Tissot et al., Sci. Adv. 2(3) 2016 e1501400

## Slide 40: Dilution isotopique
Définition :
Méthode de dosage basée sur le principe d'identité de la composition isotopique d'un élément subissant diverses transformations chimiques.
SI INITIALEMENT les isotopes se sont trouvés dans des conditions physico-chimiques identiques.

## Slide 41: historique
George de Hevesy
(1885-1966)
Prix Nobel de Chimie
en 1943
La méthode a été inaugurée par Hevesy et Hobbie pour la détermination de traces de plomb (ppm) dans un minerai – 1932
Suivie par d’autres…
Süe (1947) dosage du potassium
Henrique (1946) utilisation 35S pour dosage dérivés sulfurés et sulfonés
Craig (1951) utilisation 13C pour dosage pénicilline
Etc.
L’introduction des isotopes stables est due, quant à elle, à Rittenberg (1940)

## Slide 42: Dilution isotopique
Avantages : La méthode est applicable même si :
  les opérations chimiques sont non quantitatives
  la séparation de l'élément n'est pas complète
Conditions opératoires :
  phases homogènes
  formes chimiques identiques
  états d'oxydation identiques
  échange isotopique réalisé

## Slide 43: Hypothèse
Les réactions d’échange isotopique sont un cas particulier des effets isotopiques thermodynamiques
En dilution isotopique :
on néglige complètement les effets isotopiques (
On considère l’isotope radioactif (ou lourd) comme un détecteur
On admet que les vitesses d’échange sont les mêmes pour les atomes isotopiques
En bref, les échanges isotopiques sont donc considérés comme des substitutions spontanées réciproques d’un atome, électriquement neutre ou chargé, radioactif ou non, dans une entité moléculaire par un autre atome du même nombre atomique et de masse égale ou différente, provenant d’une autre (ou de la même) entité moléculaire.*
* Haïssinsky, M. La Chimie Nucléaire et Ses Applications; Masson et Cie: Paris, 1957

## Slide 44: Principe simplifié

## Slide 45: échange ISOTOPIQUE
Définition : Soient BX l’espèce chimique contenant X et CX* l’espèce chimique contenant le traceur X*. La réaction d’échange est :
BX + CX* « BX* + CX
L’échange isotopique est réalisé lorsque
Activité(BX) =Activité(CX*)

## Slide 46: Exemple – échange entre U(VI) & U(IV)
Conditions : HCl 0,1 M, [238UO22+]0 = 10–10 M
[230U4+]0 = 10–10 M
soit 56805 ans
(z = zepto)

## Slide 47: échange ISOTOPIQUE
Cinétique d’échange : Le temps de demi-réaction t (i.e. le temps atteint quand la moitié des réactifs a réagi) est égal à :
Avec : - b & c les concentrations initiales des espèces B et C
- k la constante de vitesse
A l’échelle des indicateurs, l’échange isotopique n’est
réalisé qu’en chauffant la solution.

## Slide 48: Application au dosage de 238U par 233U
=> A0(238U) = r . A0(233U)
Exemple : 10 Bq de 233U ajouté, mesure expérimentale du rapport isotopique 0,2
 2 Bq de 238U dans la solution initiale (et pas sur la source)

## Slide 49: Traceur et échantillon non monoisotopiques
1
*)
(
)
(
,
0
,
0
-
-
´
=
Þ
e
t
t
e
R
r
r
R
X
A
X
A
Exemple : dosage de 242+244Cm par 242+244Cm (traceur)

## Slide 50: Fractionnement indépendant de la masse
Observation pour les éléments lourds essentiellement
Le fractionnement isotopique pour la réaction d’échange U(VI)-U(IV) est plus important que ce que prédit le fractionnement dépendant de la masse.

## Slide 51: Nuclear field shift effect (NFSE)
Appelé aussi « effet isotopique pair-impair », « effet de volume nucléaire » :
Effet qui prend son origine de la différence d’énergie des états électroniques du niveau fondamental créée par les différences de taille et de forme du noyau.
C’est le phénomène étonnamment majoritaire du fractionnement isotopique des éléments lourds (et complètement négligeable pour les éléments légers)

## Slide 52: Déplacement du champ de charge du noyau
U
Pu
La magnitude de l’effet NFS est proportionnelle à la densité électronique dans le noyau (King, W. H. Isotope shifts in atomic spectra; Springer Science: New York, 1984)
Les isotopes pairs-impairs se comportent comme s’ils étaient « plus légers » !

## Slide 53: La réalité du physicien
235U
<r2> = 5,8337 fm
238U
<r2> = 5,8571 fm
 <r2> = 0,0234 fm
x100

## Slide 54: Orbitales U [Rn] 7s2 5f3 6d1
7s
5f
6d
La probabilité de présence d’un e– près du noyau est non nulle pour les orbitales s (et dans une moindre mesure pour les orbitales p) et (quasi)nulle pour les orbitales d et f.
Les effets relativistes sont également à prendre en compte pour les atomes lourds. Ils accentuent l’effet NFS en raison de la contraction des orbitales relativistes (par rapport au traitement non relativiste)

## Slide 55: Extension des orbitales de U
Les orbitales s et p1/2 sont très stabilisées (CONTRACTION)
Les orbitales d et f sont légèrement déstabilisées (DILATATION)
Les effets restent tout de même assez faibles

## Slide 56: Règles générales
Les isotopes pauvres en neutrons tendent à se répartir plus dans les espèces riches en électrons s.
Inversement, les isotopes riches en neutrons se répartissent plus dans les espèces pauvres en électrons s
Les électrons des orbitales p, d et f écrantent les électrons s, réduisant leur densité électronique au noyau. Ils ont un effet opposé, c.à.d les isotopes riches en neutrons se répartissent dans les espèces riches en électrons p, d & f.
  Eléments bloc s (groupes 1, 2 & 12) : les isotopes lourds se concentrent dans les espèces oxydées avec quelques électrons de valence s
  Eléments de transition, Ln & An : tendent à perdre leur électrons de valence s quand ils sont ionisés, les isotopes lourds se concentrent dans les valences modérément positives (I,II) et les légers dans états redox négatifs ou nul. Cependant pour les espèces très oxydées, un effet inverse peut résulter (les isotopes légers sont favorisés) après vidage des orbitales de valence s et écrantage des électrons d et/ou après départ des électrons f.
  Eléments bloc p (groupes 13 à 17, gaz rares) : perte électrons p puis s, les isotopes légers sont (faiblement) favorisés dans les espèces modérément oxydées et les lourds dans les espèces au plus haut état d’oxydation.

## Slide 57: Exemple – échange U(VI)-U(IV)
: orbitales atomiques s engagées dans les orbitales moléculaires liantes, la densité électronique au noyau est plus grande
: les orbitales f écrantent les orbitales s (densité électronique plus petite dans le noyaux)
L’effet NFS est opposé et 3x plus fort que le terme vibrationnel dans la réaction d’échange U(VI)-U(IV)
L’effet de spin nucléaire est un ordre de grandeur plus petit que l’effet NFS
Donc 238U plutôt dans U4+ et 235U plutôt dans UO22+

## Slide 58: Métabolisation U dans les cellules
Paredes, E.; Avazeri, E.; Malard, V.; Vidaud, C.; Reiller, P. E.; Ortega, R.; Nonell, A.; Isnard, H.; Chartier, F.; Bresson, C. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2016, 113, 14007
2 hypothèses :
Fractionnement dépendant de la masse : fractionnement isotopique cinétique ( 235U diffuse et réagit plus rapidement donc appauvrissement en 238U)
Fractionnement indépendant de la masse : mécanisme NFS (235U se lie préférentiellement aux espèces chimiques présentant une plus grande densité électronique au voisinage de son noyau)

## Slide 59: Fractionnement dépendant (fdm) & indépendant de la masse (fim)
FDM est l’effet dominant pour les éléments légers
FIM est dominant pour les éléments lourds
FIM s’oppose à FDM (fractionnement inversé)
FDM décroît en
FIM décroît en

## Slide 60: bibliographie
Haïssinsky, M. La Chimie Nucléaire et Ses Applications; Masson et Cie: Paris, 1957.
Konya J., Nagy N.M., Nuclear and Radiochemistry, Elsevier: Amsterdam, 2012.
Choppin G. et al, Radiochemistry and Nuclear Chemistry, Elsevier, Amsterdam, 2013.
Adloff J.P., Guillaumont R., Fundamental of Radiochemistry, CRC Press, Boca Raton, 1993.
Bigeleisen J., Mayer M.G., JACS 15(5) (1947) 261-267
Urey H., J. Chem. Soc., (1947) 562-581

## Slide 61: Caractéristiques des orbitales 7s & 6d
7s
6dxy,xz,yz,x2-y2
6dz2

## Slide 62: Caractéristiques des orbitales 5f
5fxyz,x(z2-y2),…
5fxz2,yz2
5fy(3x2-y2),x(x2-3y2)
5fz3